## Slide 1
企业实训项目答辩 · 嵌入式 AI 语音交互
基于 GEC6818 与大模型的
AI 语音助手系统
触摸屏点按提问，板端录音上传，云端讯飞听写与智谱 GLM 作答，结果回显 800×480 LCD
小组成员：李强（组长）、钟劲翔、甘智星、杨毅、高原、冯志松
技术栈：C/Python · TCP Socket · ALSA · Framebuffer · evdev · 讯飞 IAT · GLM-4-Flash
2026 年 9 月
Notes: 各位老师好，我们小组答辩的题目是基于 GEC6818 与大模型的 AI 语音助手系统。
用户在开发板触摸屏上点一下按钮、说一句话，录音会通过 TCP 上传到电脑服务器；服务器先用讯飞语音听写把语音转成文字，再调用智谱 GLM 大模型生成回答，最后把回答回传到开发板的 LCD 屏幕上显示。
我们小组共六人，由李强担任组长。下面我从系统架构、关键技术、人员分工、测试验证和总结展望五个方面汇报。

## Slide 2
01 项目概述与总体架构
端云分工：板端负责触摸、录音与显示，云端负责识别与生成
背景：传统开发板演示依赖串口敲命令，需接键盘、步骤繁琐，现场交互不直观。
目标：实现“点屏即说、开口即答”、全程零键盘的嵌入式语音问答终端，支持连续多轮对话。
约束：板端算力有限，语音识别与大模型推理部署在电脑服务器，板端只做采集、交互与回显。
板端 · GEC6818（ARM Linux，800×480 触摸 LCD）
触摸交互界面 gslX680 电容屏 / evdev 按钮事件
语音采集 arecord：16 kHz / 单声道 / S16_LE
TCP 客户端 socket 连接并上传 cmd.wav
结果显示 /dev/fb0 + libfont 汉字自动换行
服务器 · WSL Ubuntu（x86_64，常驻服务）
TCP 服务器 监听 8888、按协议接收并落盘
讯飞 IAT 在线听写 libmsc.so 语音转文字
智谱 GLM-4-Flash zhipu_ai.py 生成回答
回答回传 4 字节长度 + UTF-8 文本
WAV 上传
回答回传
同一条 TCP 连接完成全流程
02 / 06
Notes: 这一页是系统总体架构。我们采用端云分工：开发板算力有限，所以把重计算放在服务器，板端只做四件事——触摸交互、录音、网络上传和屏幕显示。
左侧是板端 GEC6818：gslX680 电容屏采集触摸事件，arecord 按讯飞要求录成 16k 单声道 16 位的 WAV，通过 TCP 上传，最后把回答渲染到 framebuffer 屏幕。
右侧是 WSL 服务器：8888 端口常驻监听，收到音频后用 popen 依次调用讯飞在线听写和智谱 GLM-4-Flash，再把回答沿同一条连接回传。中间两条箭头分别表示上传 WAV 和回传回答。

## Slide 3
02 工作流程与关键技术
一条 TCP 连接串起七步协议，五个技术点保证链路可靠
一次对话的七步协议时序（深蓝为板端动作，中蓝为服务器动作）
1 发文件头
长度+大小+名
2 回复 OK
确认文件信息
3 上传 WAV
按字节发完
4 回复 OK
确认完整落盘
5 讯飞听写
语音转文字
6 GLM 生成
大模型作答
7 回传回答
长度加 UTF-8
五个关键技术点
1
电容触摸交互
evdev 读取 /dev/input/event0，EVIOCGABS 自动获取坐标范围并线性映射到 800×480；按下高亮、抬手触发，滑出按钮不误触
2
录音与屏幕显示
arecord 固定 16 kHz / 单声道 / S16_LE 满足识别格式；mmap 映射 /dev/fb0，libfont 渲染 TTF 汉字，按 UTF-8 逐字符自动折行
3
自定义可靠传输
应用层协议定长头加变长体，htonl 统一网络字节序，send_all/recv_all 循环收发解决粘包半包，两次 OK 确认保证文件完整
4
讯飞在线听写
popen 调用 iat_online_sample（libmsc.so，appid 与库绑定），stdout 只取识别纯文本；识别为空时回“没有听清”兜底语
5
大模型接入
Python 调 GLM-4-Flash，system prompt 限定 80 字内口语化回答以适配小屏；shell 单引号转义，避免中文标点打断命令
03 / 06
Notes: 这一页讲流程和关键技术。上方是一次对话的七步协议：板端先发文件名长度、文件大小和文件名，服务器回 OK 后才开始传音频内容，收齐再回一次 OK，保证文件完整。
之后服务器内部完成讯飞听写和 GLM 生成，最后用四字节长度加 UTF-8 文本把回答回传，整条链路复用同一个 TCP 连接。
下方是五个关键技术点：触摸事件读取与坐标映射、ALSA 录音和 framebuffer 显示、自定义可靠传输解决粘包半包、popen 串联讯飞听写、以及智谱大模型调用和 prompt 适配小屏。

## Slide 4
03 团队分工
六人按模块并行开发，组长负责架构、集成与统稿
成员（角色） | 负责模块 | 主要工作 | 交付物
李强 | 架构与集成、服务器框架 | 总体方案与通信协议设计；server.c 主流程（accept、收发编排、异常处理）；两端联调、进度统筹与材料统稿 | server.c、协议设计
钟劲翔 | 板端 LCD 显示 | /dev/fb0 显存 mmap 映射；libfont 加载 TTF 字库；UTF-8 逐字符排版、按屏宽自动折行与裁剪 | 显示与排版模块
甘智星 | 触摸交互界面 | gslX680 evdev 事件读取；EVIOCGABS 坐标范围获取与线性映射、方向标定；按钮绘制与按下高亮、抬手触发状态机 | touch_ui.c / .h
杨毅 | 录音与板端网络 | ALSA arecord 录音参数调通；TCP 客户端连接、send_all/recv_all 可靠收发与 WAV 上传；板端主流程串联 | client.c 采集/网络
高原 | 服务器工程化 | 录音文件接收落盘与路径穿越校验；popen 进程编排与输出收集；shell 单引号转义、识别失败与服务异常的兜底回复 | server.c 健壮性
冯志松 | AI 能力对接 | 讯飞 IAT 在线听写集成（libmsc.so、appid 绑定、音频格式匹配）；智谱 GLM-4-Flash API 对接与 system prompt 调优 | iat 程序、zhipu_ai.py
测试与文档：六人各自完成模块单元自测，组长负责集成测试、联调排障与答辩材料统稿
04 / 06
Notes: 这一页是六人分工，模块切分和代码目录一一对应，工作量尽量均衡。
李强任组长，负责总体架构、通信协议和服务器主流程，并统筹联调和统稿；钟劲翔负责 framebuffer 显示和汉字排版；甘智星负责电容触摸交互模块；杨毅负责录音和板端网络客户端；高原负责服务器的文件接收、进程编排和健壮性；冯志松负责讯飞听写和智谱大模型两部分 AI 能力。
每位同学同时负责自己模块的单元测试，最后由组长统一集成。答辩时每个人负责讲解自己模块对应的关键技术页。

## Slide 5
04 系统测试
六类用例全部通过，四个典型问题均定位根因并修复
测试环境：GEC6818（ARM Linux）与 WSL Ubuntu 直连同网段，云端走外网
测试用例 | 预期结果 | 结论
点按开始，录音并上传 | 状态屏依次切换 | 通过
识别与 GLM 回答回传 | LCD 自动换行 | 通过
连续多轮对话 | 连接正常重建 | 通过
服务器未启动 / 断网 | 提示失败不卡死 | 通过
识别为空 / AI 异常 | 兜底语回复 | 通过
按在按钮外或滑出 | 不误触发 | 通过
连续 20 轮以上回归，未出现丢包、花屏或崩溃
调试中的四个典型问题与解决办法
1 TCP 粘包 / 半包导致文件截断
定长头声明字节数，send_all/recv_all 循环收发严格收齐，两次 OK 握手确认
2 触摸原始坐标与屏幕像素不一致
EVIOCGABS 读取轴范围线性映射到 800×480，预留 X/Y 交换与镜像宏一次标定
3 字库头文件宏冲突导致交叉编译失败
font.h 中 #define color u32 会替换参数名，颜色入参统一改名 clr 后编译通过
4 WSL 与开发板直连互通及动态库路径
两端固定同网段 link-local 地址；libmsc.so 经 rpath 写入可执行文件，免 export 库路径
05 / 06
Notes: 测试方面，环境是 GEC6818 和 WSL 服务器网线直连同网段，讯飞和智谱走外网。我们设计了六类用例：正常录音上传、回答回显、连续多轮、网络异常、识别为空或 AI 异常、以及触摸误触，全部通过，并做了二十轮以上回归。
右侧是调试中最有代表性的四个问题：第一是 TCP 粘包半包，用定长头加循环收发和双 OK 解决；第二是触摸坐标和像素对不上，用 EVIOCGABS 自动映射，加标定宏兜底；第三是字库头文件里的宏把颜色参数名替换导致编译失败，改名规避；第四是 WSL 直连网络和动态库搜索路径，用固定同网段地址和 rpath 解决。

## Slide 6
05 总结与展望
端云协同语音问答闭环已跑通，三个方向可持续迭代
项目成果与收获
1
打通端云协同完整闭环
点屏即说、开口即答，触摸、录音、上传、识别、生成与屏幕回显全链路贯通，全程无需键盘
2
沉淀嵌入式工程能力
实践 ARM 交叉编译、framebuffer 显示、evdev 输入、ALSA 录音与 TCP 自定义协议可靠收发
3
系统稳定、异常可控
云端 ASR 与大模型级联、popen 进程编排；断网、识别为空、服务异常均有提示或兜底回复
不足与改进方向
1
录音方式更自然
由固定录音 3 秒，升级为按住说话、松手结束，并引入 VAD 静音检测自动断句
2
支持多轮上下文
当前为单轮问答，后续在服务器维护会话历史，让大模型结合上下文连续作答
3
弱网与离线可用
现依赖外网访问云端服务，后续加入本地唤醒词与轻量化识别，弱网环境下也能基础可用
汇报完毕，恳请各位老师批评指正
06 / 06
Notes: 最后是总结。成果方面，我们完整打通了从触摸采集、可靠上传，到云端识别、大模型生成，再到屏幕回显的闭环，实现了零键盘操作；同时全组实践了交叉编译、framebuffer、evdev、ALSA 和 TCP 自定义协议等一整套嵌入式开发技能；系统对断网、识别为空等异常都做了兜底，可以连续稳定运行。
展望有三点：把固定三秒录音升级为按住说话加静音自动断句；从单轮问答扩展到带上下文的多轮对话；以及引入本地唤醒和轻量识别，降低对外网的依赖。
我的汇报到此结束，恳请各位老师批评指正，谢谢。